## Slide 1
Università della Calabria
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica
PROGETTAZIONE E ANALISI DI UN MOLTIPLICATORE DI WALLACE BASATO SU FPGA
Relatore
Prof.ssa Stefania Perri
Candidato
Giorgio Ubbriaco
Matricola 209899
Anno Accademico 2021-2022
________________________________________________________________________________________

## Slide 2: Sommario
  Motivazioni e stato dell’arte
  Progettazione del Moltiplicatore di Wallace a 8 bit e a 16 bit.
  Confronto tra il Moltiplicatore di Wallace a 8 bit e il Moltiplicatore standard «Carta e Penna» a 8 bit.
  Analisi delle simulazioni e dei report dei sistemi elettronici digitali progettati.

## Slide 3: Strutture di moltiplicatori
  Moltiplicatore digitale: circuito elettronico digitale che permette la moltiplicazione binaria tra due operandi ad bit.

## Slide 4: Strumenti di progettazione
  ZedBoard™: piattaforma ideale sia per sviluppatori principianti sia per quelli esperti.
  FPGA: uno dei dispositivi logici programmabili più diffusi.
  Vivado Design Suite: suite di strumenti utilizzata per la sintesi e l’analisi di progetti scritti in HDL.
ZedBoard
FPGA
Vivado Design Suite

## Slide 5: Moltiplicatore di Wallace
  Moltiplicatore ad albero veloce di tipologia seriale-parallelo.
  Maggiore area di occupazione su chip.
  Notevoli guadagni in termini di velocità di calcolo.
  Minore dissipazione di potenza.
RTL Schematic del Moltiplicatore di Wallace a 8 bit
RTL Schematic del Moltiplicatore di Wallace a 16 bit

## Slide 6: Generazione e gestione dei prodotti parziali
  Generazione dei prodotti parziali operazione logica and tra gli operandi ad bit.
  Gestione dei prodotti parzialiiterazioni di compressione.
  Terna di bit Full-Adder.
  Coppia di bit Half-Adder.
  bit singolobit propagato all’iterazione successiva.
  Compressione finale Ripple Carry Adder.
Struttura del Moltiplicatore di Wallace a 8 bit

## Slide 7: Constraint di clock
  È una specifica di progetto.
  Frequenza massima di funzionamento maggiore della frequenza garantita dal constraint di clock.

## Slide 8: Post-Synthesis
 | Moltiplicatore «Carta e Penna» a 8 bit |  | Moltiplicatore di Wallace a 8 bit |  | Moltiplicatore di Wallace a 16 bit | 
LUT | / |  | / |  | / | 
FF | / |  | / |  | / | 
IO | / |  | / |  | / | 
BUFG | / |  | / |  | / | 
 | Moltiplicatore «Carta e Penna» a 8 bit |  | Moltiplicatore di Wallace a 8 bit |  | Moltiplicatore di Wallace a 16 bit | 
LUT |  |  |  |  |  | 
FF |  |  |  |  |  | 
IO |  |  |  |  |  | 
BUFG |  |  |  |  |  | 
Synthesis Schematic |  |  | 

## Slide 9: Post-Implementation
 |  | Moltiplicatore «Carta e Penna» a 8 bit |  |  |  | Moltiplicatore di Wallace a 8 bit |  |  |  | Moltiplicatore di Wallace a 16 bit |  |  | 
Total On-Chip Power |  |  | Static |  | Dynamic |  | Static |  | Dynamic |  | Static |  | Dynamic
Junction Temperature |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Thermal Margin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Effective |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Moltiplicatore «Carta e Penna» a 8 bit |  |  |  | Moltiplicatore di Wallace a 8 bit |  |  |  | Moltiplicatore di Wallace a 16 bit |  |  | 
Total On-Chip Power |  |  | Static |  | Dynamic |  | Static |  | Dynamic |  | Static |  | Dynamic
Junction Temperature |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Thermal Margin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Device |  |  | 

## Slide 10: Simulazioni di timing
Post-Implementation Timing Simulation del Moltiplicatore «Carta e Penna» a 8 bit
Post-Implementation Timing Simulation del Moltiplicatore di Wallace a 8 bit
Post-Implementation Timing Simulation del Moltiplicatore di Wallace a 16 bit

## Slide 11: Conclusioni
  I moltiplicatori digitali sono fondamentali al giorno d’oggi nell’ambito del digital signal processing e delle reti neurali.
  La generazione e la gestione dei prodotti parziali sono, oggigiorno, oggetto di ricerca.
  Stanno prendendo il sopravvento i moltiplicatori approssimati che permettono di mantenere costi e delay relativamente bassi.

## Slide 12
Grazie per l’attenzione